## Slide 1
Mariangiola Brisotto, 6 aprile 2017 - Firenze
Progetti dell’Unita di Ricerca di Brescia per l’Ambiente
Notes: Prevenire e rimediare

## Slide 2
LE SCORIE DI ACCIAIERIA DA FORNO ELETTRICO: CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI NELL’AMBITO DEL LORO UTILIZZO
Responsabile della ricerca: Prof.ssa Laura E. Depero
Gruppo di lavoro: UdR INSTM Brescia, UdR INSTM RomaTRE Cofinanziatore Industriale: Consorzio RAMET
SLAG NEWLIFE
NUOVI MATERIALI BASATI SU ALGINATI PER LA
RIMOZIONE DEL PARTICOLATO AERODISPERSO
Responsabile della ricerca: Prof.ssa Elza Bontempi
Gruppo di lavoro: UdR INSTM Brescia, UdR INSTM Trieste, UdR INSTM Bologna
Cofinanziatore Industriale: XearPro
BASALTO
MICROSFERE ADATTIVE PER IL MONITORIGGIO AMBIENTALE E L’ABBATTIMENTO DI INQUINANTI PERSISTENTI MI ADATTI E L’ABBATTI
Responsabile della ricerca: Prof. Ivano Alessandri
Gruppo di lavoro: UdR INSTM Brescia, UdR INSTM Sassari
Cofinanziatore Industriale: SMART Solutions
MI ADATTI E L’ABBATTI
Responsabile della ricerca: Prof.ssa Elza Bontempi
RISANA
RIUTILIZZO DI SCARTI ALIMENTARI PER LA PRODUZIONE DI BIOPLASTICHE E COMPOSITI CON NUOVI FILLER REALIZZATI CON RIFIUTI AGRICOLI
COLLOIDAL SILICA MEDIUM TO OBTAIN SAFE INERT
Responsabile della ricerca: Prof.ssa Elza Bontempi
COSMOS RICE
Notes: Tessuto industriale è molto ricco e disposto a finanziare progetti per l’utilizzare i rifiuti come una risorsa anche in collaborazione con la regione Lombardia
Elevata sensibilità ai problemi ambientali

## Slide 3
CAR
FGD
MSWI
Cenere di lolla di riso
65%
20%
15%
ACQUA
COSMOS & COSMOS RICE
COLLOIDAL SILICA MEDIUM TO OBTAIN SAFE INERT
THE INERTIZATION PROCESS:
Silice colloidale commerciale
trasferito

## Slide 4
COSMOS RICE
COSMOS
COlloidal Silica Medium
to Obtain
Safe inert
1 cm
Progetto NINIVE:
Nanointonaco isolante a base di Vetro Ecologico
Al progetto hanno partecipato:
A2A, ECO-plast, Rapidplastics, TELMA PLADOS, VCM, SartoriAmbiente, Mesgo, VUSAPL, Delta Phoenix, Abax, Velaworks, Rifra, OMG
Notes: Il progetto riguarda lo sviluppo sperimentale di un innovativo composito nano-strutturato termo e fono isolante a base di allumina, vetro cellulare e ceneri leggere (dette fly ashes) inertizzate (l’inerte è denominato COSMOS) mediante l’integrazione nel processo di uno specifico sistema di monitoraggio termoacustico al fine di ottenere un materiale con caratteristiche adattabili di volta in volta al particolare scenario applicativo.

## Slide 5
Il progetto RISANA prevede il recupero di materiale di scarto per la realizzazione di bioplastiche con l’utilizzo di una nuova tecnologia di pre-trattamento per favorire l’estrazione di sostanze alimentari che possono essere riciclate e il riuso degli scarti ottenuti.
scarto alimentare o agricolo
estrazione
miscelazione
Essicazione a temperatura ambiente

## Slide 6
Il progetto ha mostrato che è possibile ottenere bioplastiche ad alte prestazioni meccaniche, da scarti alimentari e agricoli attualmente non recuperati.
a)
b)
RISANA

## Slide 7
Il progetto che si propone vuole valutare la qualità e le potenzialità di questi ed altri materiali legati alla produzione dell’acciaio, con l’ambizione di promuoverne il definitivo riutilizzo negli specifici ambiti anche sulla base sull’esperienze già attuate nel nostro Paese, in Europa e nel mondo.
http://slagnewlife.vpsite.it/

## Slide 8
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Integrare le conoscenze e le competenze relative al riutilizzo delle scorie prodotte da forno elettrico ad arco.
Valutare e confrontare sperimentalmente gli attuali test utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale delle scorie mettendo a punto nuovi protocolli da proporre come standard.
Indentificare le differenze chimiche e strutturali delle scorie correlandole con i risultati dei test di rilascio e proporre alternative di riutilizzo delle scorie.
Proporre e valutare possibili riutilizzi in settori industriali e civili.
SLAG NEWLIFE
Al progetto partecipano:
Feralpi, Alfa Acciai, Ori Martin, Iro, Ferriere Valsabbia,
ASO, Acciaierie Calvisano, Duferdofin

## Slide 9
Questo progetto si propone di contribuire a risolvere il problema del monitoraggio e dell’abbattimento di microinquinanti attraverso lo sviluppo di microsfere capaci di adattarsi al tipo di sostanza da analizzare e di rimuoverla efficacemente.
Nanostrutture core/shell di ossidi (T-rex) e sistemi ibridi metallo-ossido caratterizzati da un’elevata sensibilità diagnostica (ppm-ppb), biocompatibilità ed assenza di tossicità, completa riciclabilità e adattabilità (possibilità di funzionalizzare la superficie con recettori specifici).

## Slide 10
MI ADATTI E L’ABBATTI
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si propone di realizzare nuovi sistemi per l’analisi e l’abbattimento di microinquinanti organici (PCB e fitofarmaci) ed inorganici (cromo esavalente e altri metalli pesanti), presenti in matrici acquose di campioni reali. Tali sistemi saranno basati sull’ingegnerizzazione di microsfere multifunzionali, capaci di combinare sensibilità, selettività, robustezza ed economicità.
Enhanced adsorption of organic pollutants
ADNP/TiO2 beads
hν
hν
Photodegradation & recycling
Alginate-Derived nanoparticles (ADNPs)
Porous TiO2 beads

## Slide 11
Lo scopo del progetto è la creazione di nuovi materiali sostenibili, in grado di catturare il particolato atmosferico. L'idea principale per la realizzazione del materiale è l'uso di prodotti a basso costo e ambientali, come sottoprodotti industriali e materiali utilizzati nel settore alimentare (Alginati).
Il materiale è già stato brevettato.
Il processo…..

## Slide 12
Capacità del materiale poroso di intrappolare il particolato
Immagini al microscopio ottico: prima (sinistra) e dopo (destra) l’esposizione del materiale poroso ad un tubo di scappamento di una macchina diesel
A sx materiale esposto a tubo scappamento, a dx materiale dopo essere stato lavato con acqua milliQ
Capacità di rigenerazione del materiale
Il materiale può essere stampato con stampante 3D, spruzzato con aerografo ad aria compressa e spalmato.
BASALTO

## Slide 13
Grazie per l’attenzione !